SZP.ET.8.13.17.09/2019						Złotów, dnia 17.09.2019 r.

Do wiadomości uczestników postępowania

Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego w Złotowie informuje o wpłynięciu zapytań dotyczących prowadzonego postępowania oznaczonego symbolem 21/ZP/2019 „”.

- Czy Zamawiający wymaga dostawy Ambulansu na lawecie czy dopuści na kołach?

Wyjaśniamy że transport na lawecie podwyższa niepotrzebnie cenę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostawy na lawecie. Dopuszcza dostawę na kołach.

Ambulans z przebiegiem  po dojeździe do siedziby zamawiającego nie więcej niż 650 km wg.

wskazań licznika. Odbiór ambulansu w siedzibie zamawiającego z pełnym zbiornikiem paliwa.

- Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności Ambulans typu „C” z wyposażeniem, charakteryzujący się następującymi parametrami:

NADWOZIE

Typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej 3,50 t częściowo przeszklony

Długość całkowita pojazdu 5548 mm

Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą

Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki, wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł. Kąt otwarcia drzwi 270 stopni

Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z dodatkowym wewnętrznym uchwytem, z otwieraną szybą, Przy prawych drzwiach przesuwnych do przedziału medycznego stopień automatycznie chowany (obrotowy) przy zamykaniu drzwi. Kąt obrotu stopnia 95°. Możliwość ręcznego włączania i wyłączania stopnia przyciskiem umieszczonym na słupku przy drzwiach prawych przesuwnych do przedziału medycznego.

Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy.

Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny

Chlapacze kół przednich i tylnych

Kolor nadwozia biały

Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami zewnętrznego schowka) sterowany pilotem

Autoalarm

Immobilizer

Przystosowany do przewozu 4 osób personelu medycznego wraz z kierowcą w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach

Zewnętrzny schowek (tj. podświetlony, odizolowany od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) o wymiarach umożliwiających montaż w nim co najmniej dwóch butli tlenowych o poj. 10 l z reduktorami tlenowymi, krzesełka kardiologicznego, deski ortopedycznej dla dorosłych, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz dwóch kasków, miejsce na plecak, torby medyczne

Okna w przedziale medycznym pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą

Izolacja termiczna i akustyczna ścian

Fabryczny zbiornika paliwa o pojemności 105 litrów pozwalający na duży zasięg ambulansu. Fabryczny tzn. montowany przez producenta samochodu bazowego.

Wizualna sygnalizacja niedomkniętych drzwi w kabinie kierowcy oraz przedziale medycznym widoczna dla kierowcy

Fotel kierowcy regulowany w 3 płaszczyznach z regulacją oparcia oraz z podłokietnikiem

Fotel pasażera regulowany w 3 płaszczyznach z regulacją oparcia oraz z podłokietnikiem

Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera

Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy

Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne z wbudowanym kierunkowskazem. Dzielone z szerokim kątem na dole.

Radioodtwarzacz fabryczny z możliwością podłączenia telefonu bezprzewodowo (Bluetooth), MP3, AUX, obsługa radia i telefonu za pomocą przycisków w kolumnie kierownicy

Fabryczne reflektory przednie z funkcją doświetlania zakrętów zintegrowane z reflektorami przednimi. Fabryczne tzn. montowane przez producenta samochodu bazowego.

Światła przeciwmgielne przednie

Fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy z filtrem przeciw pyłkowym

Trzy fabryczne gniazda (jedno USB i dwa 12V) w kabinie kierowcy

Czujnik światła

Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów

Drzwi przednie z czterema schowkami

SILNIK I NAPĘD

Turbodiesel o pojemności 2299 cm³

Spełniający wymagania normy Euro 6

Moc silnika wynosi 125kW (170 KM), maksymalny moment obrotowy 380 Nm.,

Skrzynia biegów manualna synchronizowana (6 biegów do przodu oraz bieg wsteczny)

Napęd wałka rozrządu za pomocą łańcucha

System ESM do odzyskiwania energii podczas zwalniania i hamowania

Napęd na koła przednie

System Start/Stop z możliwością wyłączenia

Zużycie energii 2,52 MJ/km (zużycie paliwa 7,2 l/100km według Świadectwa Zgodności WE dla pojazdu kompletnego N1)

Emisja CO2 samochodu bazowego w zakresie 186 g/km

UKŁAD HAMULCOWY

Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania wraz z elektronicznym korektorem siły hamowania

Wspomaganie układu hamulcowego

System wspomagania nagłego hamowania

System rozdziału siły hamowania

UKŁAD KIEROWNICZY

Ze wspomaganiem

Regulowana kolumna kierownicy

ZAWIESZENIE

System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESC 9 generacji

Zawieszenie zapewniające przyczepność kół do podłoża oraz komfort transportu chorego

Tylne zawieszenie pneumatyczne, sterowanie w kabinie kierowcy

KOŁA I OGUMIENIE

Rozmiar felg 16 cali, opony letnie

Komplet kół zimowych 4 sztuki (opona + felga stalowe)

OGRZEWANIE I WENTYLACJA PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO

Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik

Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego- grzejnik elektryczny zasilany z sieci 230V z termostatem o mocy 1,8 kW

Niezależny od pracy silnika system ogrzewania typu powietrznego o mocy min. 5,0 kW – umożliwiający dodatkowo ogrzewanie wnętrza pojazdu do właściwej temperatury pracy przed uruchomieniem silnika

Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca ok. 60-krotną wymianę powietrza na godzinę o wydajności 670 m3/h

Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego;

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Alternator 185 A

Dwa akumulatory spełniające wymogi zamawiającego o łącznej pojemności 195 Ah -jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału medycznego - połączone tak, że są doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania z sieci 230 V - widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o niedoładowaniu któregokolwiek.

Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym Układ automatycznej ładowarki sterowanej procesorem zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie obu akumulatorów z automatycznym zabezpieczeniem przed awarią oraz przeładowaniem akumulatorów- widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory podczas postoju za pomocą panelu sterującego.

4 gniazda 230 V w przedziale medycznym z bezpiecznikami zabezpieczającymi

4 Gniazda zasilające 12V w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem, wyposażone we wtyki

OZNAKOWANIE POJAZDU

W przedniej części pojazdu belka świetlna typu LED wyposażona w dwa reflektory typu LED do doświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlanym z napisem AMBULANS.

4 niebieskie lampy pulsacyjne, zamontowane na wysokości pasa przedniego barwy niebieskiej

W tylnej części pojazdu lampa świetlna typu LED koloru niebieskiego.

Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu

Dodatkowe lampy obrysowe zamontowane w tylnych, górnych częściach nadwozia

Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, pas mikropryzmatyczny barwy czerwonej pod niebieskim

Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu

Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego PRM zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.

Logotyp/nazwa Zamawiającego po uzgodnieniu

Pas odblaskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.

OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO

Światło rozproszone (energooszczędne oświetlenie LED) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego

Oświetlenie punktowe (regulowane punkty świetlne LED nad noszami w suficie)

Włączenie /wyłączenie oświetlenia (min. jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu drzwi przedziału medycznego

Dodatkowe oświetlenie punktowe LED zainstalowane nad blatem roboczym

Oświetlenie nocne LED – transportowe z oddzielnym włącznikiem

WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO

Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów (w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na zamek szyfrowy schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami), zamykane i podświetlone półki górne na prawej i lewej ścianie, zamykane przeźroczystymi drzwiczkami. Górny ciąg szafek bez szuflad.

Na prawej ścianie za fotelem obrotowym szafka na plecak/torbę ratowniczą, kamizelkę KED, płachtę ewakuacyjno-transportową.

Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania plecaka ratowniczego lub torby medycznej z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną

4 uchwyty do kroplówek mocowane w suficie

Zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia

Podstawa noszy głównych marki Stem mod. MEC -300 z przesuwem bocznym, z wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzanie noszy oraz z możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga (o 10 stopni) w trakcie jazdy ambulansu. Sterowanie mechaniczne.

Na ścianie lewej - panele montażowe do sprzętu medycznego wykonane z blachy, regulowane

Panel sterujący:

- informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu

- z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data)

- informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu

- sterujący oświetleniem przedziału medycznego

- sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego

- zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury

-wyświetlacz w technologii LED i LCD sterowanie za pomocą mikroprzełączników

Szczegóły dotyczące zabudowy przedziału medycznego (szafki, rozmieszczenie sprzętu) zostaną ustalone po podpisaniu umowy.

CENTRALNA INSTALACJA TLENOWA

2 Punkty poboru typu AGA na ścianie lewej – gniazdo o budowie monoblokowej panelowej

1 punkt poboru na suficie typu AGA z wtykiem do podłączeń zewnętrznych

Miejsce na dwie butle tlenowe o pojemności 10 l w schowku zewnętrznym

OŚWIETLENIE SPECJALNE

Oświetlenie zewnętrzne LED z trzech stron pojazdu (tył i boki) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego

SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA

Sygnał dźwiękowy modulowany

Sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej (Fiamm TA/2) z dodatkowym włącznikiem przy dźwigni zmiany biegów

ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA

Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania terminala statusów SWD, zainstalowane anteny GPS, GPRS

Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego

Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu

Wmontowana dachowa antena do podłączenia radiotelefonu o parametrach:

- zakres częstotliwości 168-170 MHz

- impedancja wejścia 50 Ohm

- współczynnik fali stojącej 1,6

- charakterystyka promieniowania dookólna

- zamontowana w sposób umożliwiający serwisowanie

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki

Urządzenie do wybijania szyb

Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym

Kosz na śmieci 2 szt.

Nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa

Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący:

- informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych

- informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V

- informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy

- informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego

- ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego

- sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych pneumatycznych

-wyświetlacz w technologii LCD

-sterowanie za pomocą mikroprzełączników

PRZEDZIAŁ MEDYCZNY

Długość przedziału medycznego 308 cm

Szerokość przedziału medycznego 173 cm

Wysokość przedziału medycznego 185 cm

Jedno obrotowe o kąt 90o miejsce siedzące na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, ze składanymi do pionu siedziskami i regulowanym kątem oparcia fotela klasy M1 marki Intap mod. Karetka M1.

Fotel u wezgłowia noszy, usytuowany tyłem do kierunku jazdy, obrotowy o 90o ze składanym do pionu siedziskiem z pasem trzypunktowym bezwładnościowym

Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne

Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian

Ściany boczne, sufit z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, w kolorze białym

Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą z możliwością przejścia z przedziału medycznego do kabiny kierowcy a równocześnie zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów (przegroda z drzwiami); próg o wysokości minimum 10 cm, na który jest wywinięte szczelne pokrycie podłogi.

Ampularium zamontowane na zewnątrz szafek lub półek

Miejsce mocowania defibrylatora umożliwiające korzystanie w czasie jazdy (uchwyt Zamawiającego)

Miejsce mocowania respiratora umożliwiające korzystanie w czasie jazdy (uchwyt Zamawiającego)

Miejsce mocowania pompy infuzyjnej (uchwyt Zamawiającego)

Ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności 3 litry z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed przegrzaniem

Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu

Załączono świadectwo homologacji na pojazd skompletowany jako – M1 (bez załączników).

NOSZE GŁÓWNE

Marki FERNO, model, Mondial RS 2-3

przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; z materacem konturowym profilowanym stabilizującym

nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha;

z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 90 stopni;

rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak;

z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy;

z dodatkowym zestawem pasów PEDI MATE mod. 678 służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej –załączono folder wraz z opisem oraz potwierdzenie producenta o kompatybilności z zaoferowanymi noszami transportowymi;

nosze posiadają trwale oznakowane graficznie elementy związane z ich obsługą;

z poręczami bocznymi składanymi w sposób ergonomiczny prostopadle do osi wzdłużnej noszy, rozkładane na boki - możliwość poszerzenia noszy o poręcze boczne.

Wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy.

Zestaw wysuwanych bocznych uchwytów bariatrycznych, służący do przenoszenia noszy przy transporcie pacjentów o znacznej wadze. (ciężar jednostkowy przenoszony przez jedna osobę musi być zgodny z Kodeksem Pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 56, poz. 462) w sprawie bhp przy pracach ręcznych transportowych dla pracy dorywczej).

Poręcze boczne rozkładane na boki, możliwość poszerzenia miejsca dla pacjenta o rozłożone poręcze boczne opierające się na bocznych uchwytach bariatrycznych.

Możliwość zamocowania noszy na transporterze przodem lub tyłem do kierunku jazdy;

Nosze zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z aluminium

Materac z tworzywa sztucznego nieprzyjmującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji, umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych

wyposażone w prześcieradło jednorazowe do noszy z wycięciami na pasy

obciążenie dopuszczalne noszy 230 kg

waga oferowanych noszy 23 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865

TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH

Marki FERNO, model ST 70

Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami, umożliwiający wprowadzenie noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy

regulację wysokości w sześciu poziomach

możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na 5 poziomach pochylenia)

wszystkie kółka jezdne o średnicy 150 mm, wszystkie koła jezdne skrętne w zakresie 360 stopni umożliwiające jazdę na wprost oraz prowadzenie bokiem z możliwością automatycznej blokady kierunku do jazdy wprost; wszystkie kółka jezdne umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach).

2 kółka tylne wyposażone w hamulce

system zabezpieczający przed złożeniem i opadnięciem w dół, w przypadku, gdy kółka najazdowe nie opierają się na podstawie (stole medycznym) a zwolniona jest blokada przednich goleni

blokada zabezpieczająca przed samoczynnym opadnięciem noszy w dół w przypadku niekontrolowanego zwolnienia mechanizmu składającego podwozie, sygnalizacja stanu blokady lub jej braku na panelu kontrolnym

obciążenie dopuszczalne transportera 270 kg

System automatycznego blokowania kółek przednich do jazdy na wprost

transporter posiada trwale oznakowane graficznie elementy związane z jego obsługą

transporter jest zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału

Urządzenie mierzące zużycie mechaniczne transportera, ilość rozłożeń, złożeń – wspomagające prognozowanie serwisu. (elektroniczny licznik złożeń transportera z wyświetlaczem)

waga transportera 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865

gwarancja mechaniczna na pojazd bazowy - min. 24 miesiące bez limitu kilometrów; gwarancja na powłoki lakiernicze – min. 36 miesięcy; gwarancja na zabudowę medyczną - min. 24 miesiące; gwarancja na wyposażenie medyczne (sprzęt i urządzenia) – min. 24 miesiące; gwarancja na perforację korozyjną elementów nadwozia - min. 72 miesiące.

Odpowiedź:

Pkt 3 - 33  Nadwozie – Zamawiający dopuszcza wszystkie parametry – podtrzymuje wymóg pojemnika reimplantacyjnego zgodnie ze SIWZ,

Pkt 34 – 44  - Zamawiający dopuszcza wskazane parametry,

Pkt. 45 – 49 -  Zamawiający dopuszcza wskazane parametry,

Pkt. 50 – 52 - Zamawiający dopuszcza wskazane parametry,

Pkt.53 – 56 - Zamawiający dopuszcza wskazane parametry,

Pkt.57 - 59 - Zamawiający wymaga : pkt.58 opony letnie : data produkcji z rocznika pojazdu bazowego, wyposażone w czujniki ciśnienia ,

Pkt. 59 opony zimowe wraz z felgami, data produkcji opon z rocznika pojazdu bazowego, felgi wyposażone w czujniki ciśnienia,

Pkt. 60 – 65  - Zamawiający dopuszcza wskazane parametry,

Pkt. 66 – 71 -  Zamawiający dopuszcza wskazane parametry,

Pkt. 72 – 82 - Zamawiający dopuszcza wskazane parametry,

Pkt. 83 – 88 – Zamawiający dopuszcza wskazane parametry,

Pkt. 89 – 96 Wyposażenie przedziału medycznego – zgodnie ze  SIWZ,

Pkt. 97 – 105 - Zamawiający dopuszcza wskazane parametry,

Pkt. 106 -108 - Zamawiający dopuszcza wskazane parametry,

Pkt. 109 – zgodnie z wymogiem SIWZ Pkt.I .13  - wraz butlami tlenu  - aluminiowe, 2 szt. po 10 l, reduktory z manometrem – 2 szt.  zabezpieczone osłoną przed uszkodzeniem mechanicznym,

Pkt.110 – 111 - Zamawiający dopuszcza wskazane parametry,

Pkt.112 – 114 - Zamawiający dopuszcza wskazane parametry,

Pkt. 115 – 124 -Łączność radiowa – Zamawiający podtrzymuje wymóg SIWZ Pkt.XII.9 w tym wyposażenia w radiotelefon,

Pkt. 125 – 128 oraz 130 -  Zamawiający dopuszcza wskazane parametry,

Pkt. 129 – kosz na śmieci , w tym min 1 wg. SIWZ Pkt.XI.1.

Pkt. 131 – 139 - Zamawiający dopuszcza wskazane parametry,

Pkt. 140 - 150 - Zamawiający dopuszcza wskazane parametry,

Pkt. 151-153 – Zamawiający podtrzymuje wymóg mocowania na szynach montażowych  defibrylatora, respiratora oraz pompy infuzyjnej ( uchwyty Zamawiającego),

Pkt.154 -156 -  Zamawiający dopuszcza wskazane parametry,

Pkt.157 – 175 - Zamawiający dopuszcza wskazane parametry,

Pkt.176 – 191 - Zamawiający dopuszcza wskazane parametry

Pkt.192-196 - Zamawiający dopuszcza wskazane parametry

Zamawiający podtrzymuje wymagania ujęte w Pkt.I .13 SIWZ oraz Pkt.XIII.10 SIWZ.

Wymóg dodatkowy : ambulans powinien być wyposażony w zestaw ( 6 szt.) ledowych lamp ostrzegawczych w formie dysku z magnesem, wykonane z tworzywa sztucznego, wraz z ładowarką typu Flar led safety falsh lub podobne.