OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: ANALIZATOR IMMUNOCHEMICZNY

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek graniczy TAK/NIE | Szczegółowy opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do postawienia na stole (wykonawca dostarczy dedykowany stół), fabrycznie nowy. |  |  |
| 2. | Pełna automatyzacja analiz wykonywanych metodą chemiluminescencji. |  |  |
| 3. | Analizator pracujący w trybie „pacjent po pacjencie”. |  |  |
| 4. | Możliwość dostawienia próbek pilnych w każdym momencie pracy, ze swobodnym dostępem, bez przerywania pracy analizatora. |  |  |
| 5. | Minimalna wydajność aparatu 80 oznaczeń/godzinę. |  |  |
| 6. | Możliwość wykonania 15 lub więcej oznaczeń z jednej próbki – co najmniej 15 testów na pokładzie analizatora jednocześnie. |  |  |
| 7. | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora zgodne z rekomendacjami producenta zawartymi w ulotkach odczynnikowych. |  |  |
| 8. | Czujnik poziomu próbki. |  |  |
| 9. | Wbudowany system kontroli jakości. |  |  |
| 10. | Archiwizacja danych. |  |  |
| 11. | Możliwość stosowania próbek pierwotnych o różnej średnicy. |  |  |
| 12. | Automatyczne rozcieńczanie próbek poza zakresem liniowości. |  |  |
| 13. | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych. |  |  |
| 14. | Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w materiale badanym. |  |  |
| 15. | Identyfikacja próbek za pomocą czytnika kodów kreskowych. |  |  |
| 16. | Szybkość otrzymania pierwszego wyniku troponiny max do 15 min. |  |  |
| 17. | Współpraca z siecią, oprogramowanie umożliwiające transport danych do sieci szpitala. |  |  |

Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Do ilości badań podanych w załączniku nr 2 należy dodać wartość kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych, niezbędnych dla uzyskiwania poprawnych wyników badań, oraz odczynników niezbędnych do wykonywania kalibracji i badań kontrolnych, uwzględniając, że badania kontrolne wykonywane są w następujący sposób: HBsAg, troponina, TSH – codziennie 1 poziom; fT3, fT4, IgE, CK-MB  - 2 razy w tygodniu; pozostałe parametry – 1 raz w tygodniu.

- Wykonawca dostarczy chłodziarkę do przechowywania odczynników o następujących parametrach: klasa energetyczna co najmniej A+, pojemność około 400l.

- Trzykrotna awaria aparatu w ciągu 3 miesięcy będzie skutkowała wymiana aparatu na inny – sprawny.

- Analizator musi być wyposażony w drukarkę zewnętrzną oraz monitor.

- Analizator objęty jest gwarancją na czas trwania umowy.

- Czas reakcji serwisu 12 godziny, usunięcie awarii  - 48 godzin.

- Wykonawca uwzględni koszt podłączenia aparatu do sieci komputerowej program ESCULAP.